样    题：

# 一、单项选择题（每小题2分，共20分）

# 1. 一个因果、稳定的离散时间系统函数的极点必定在z平面的      。

（A）单位圆以内  （B）实轴上   （C）左半平面   （D）单位圆以外

2. H(s)只有一对在虚轴上的共轭极点，则它的h(t)应是      。

（A）指数增长信号  （B）指数衰减振荡信号   （C）常数   （D）等幅振荡信号

3. 积分         。

（A）-1     （B）-0.5    （C）0       （D）0.5

# 4. 下列叙述正确的是________。

（A）f(t)为周期偶函数，则其傅里叶级数只有偶次谐波。

（B）f(t)为周期偶函数，则其傅里叶级数只有余弦偶次谐波分量。

（C）f(t)为周期奇函数，则其傅里叶级数只有奇次谐波。

（D）f(t)为周期奇函数，则其傅里叶级数只有正弦分量。

# 5. 已知，它的傅氏变换是__________。

（A）2      （B）2ej     （C）2e-j       （D）-2

6. 信号的频谱是周期的离散谱，则原时间信号为     。

（A）连续的周期信号          （B）离散的周期信号

（C）连续的非周期信号        （D）离散的非周期信号

# 7.    设f(t)的频谱函数为F(j),则f(-0.5t+3) 的频率函数等于________。

（A）              （B）

（C）               （D）

8. 的拉氏变换为        。

（A）         （B）

（C）                        （D）

9. 信号的拉氏变换及收敛域为        。

（A）       （B）

（C）        （D）

10. 已知的z变换，的收敛域为        时，为因果序列。

（A）   （B）   （C）   （D）

# 二．填空题（每空2分，共30分）

1. 函数的拉氏逆变换为             ；

# 2. 已知f(t)的单边拉氏变换为F(s)，则函数的单边拉氏变换为       ；

3.因果信号f(t) ，则       ，

4.已知信，则卷积；

5. 的z变换=        。

6.已知一连续时不变系统的频率响应，该系统的幅频特性=_________，相频特性_________，是否无失真传输系统_________；

7. 判断下列说法是否正确，正确的打“√”，错误的打“×”。

（1）离散系统的收敛域如果不包含单位圆（），则系统不稳定_________；

（2）连续系统稳定的条件是，系统函数H(s)的极点应位于s平面的右半平面_________；

（3）卷积的方法不适用于非线性系统的分析_________。

8. 对连续信号延迟t0的延时器的单位冲激响应为          。

9. 根据抽样定理，信号的最低抽样频率为          ，奈奎斯特间隔为            。

三、画图题(15分)

1.(7分) 已知f(t)波形如题三图1所示，，画出g(t)和g(2t)的波形。

题三图1

2.（8分）已知f(t)波形如题三图2 所示，写出f(t)*f(t)表达式并画出其波形图。

题三图2

四．（15分）如题图四所示电路，已知，，t=0时开关闭合。

（1）画出电路的S域电路模型；（6分）

（2）求时全响应。（9分）

题四图

五.(15分) 某线性时不变二阶系统，其系统函数为，已知输入激励及起始状态。求系统的全响应y(t)及零输入响应、零状态响应，并确定其自由响应和强迫响应。

六．(15分)一个离散因果LTI系统可由差分方程

描述。

# （1）求该系统的系统函数及其收敛域；（6分）

（2）判断系统的稳定性；（3分）

# （2）求该系统的单位样值响应；（6分）

七．（15分）有某一因果离散时间LTI系统，当输入为时，其输出的完全响应为；系统的初始状态不变，当输入为时，其输出的完全响应为。试求：

# （1）系统零输入响应；（9分）

（2）系统对输入的完全响应（设系统的初始状态保持不变）。（6分）

八．(10分) 已知信号f(t)波形如题八图所示，其傅里叶变换。求：

（1）F(j0)的值；（3分）

（2）积分；（3分）

（3）此信号的能量。（4分）

题八图

九．（15分）题图九所示系统中，K为实常数，已知，且。

# （1）求子系统H2(s)；（10分）

（2）欲使子系统H2(s)为稳定系统，试确定K的取值范围。（5分）

题九图