样    题：

# 一、（16分）

已知系统结构图如图1所示，求传递函数和 。

图 1

# 二、（22分）

1、试求图2所示电路的传递函数。（16分）

2、当，，，且输入，试绘制输出的大致波形。（6分）

图 2

# 三、（22分）

已知系统的动态结构图如图3所示，请回答下列问题：

1、欲使系统的阻尼系数=0.5，且系统在单位斜坡函数作用下的稳态误差，确定和的取值。（16分）

2、若取，，且输入，试大致画出输出的波形。（6分）

图 3

# 四、（28分）

已知单位反馈系统的开环传递函数为，要求：

1、试绘制当参量从0～∞变化时系统的根轨迹。（16分）

2、若系统的单位阶跃响应曲线为单调上升曲线，确定对应的的根轨迹时的取值范围。（4分）

3、若系统为单位负反馈系统（即对应时），且系统的闭环特征根中有一个根为，求此时的取值及其它特征根的值。（4分）

4、画出参量从0～∞变化时，对应根轨迹的实轴上的根轨迹，并说明对应根轨迹时系统的稳定性。(注意：只画出在实轴上的根轨迹即可)（4分）

# 五、（24分）

某系统的动态结构图如图4所示， 图中为校正装置的传递函数，为系统固有的传递函数，试回答下列各问：

图 4

1、请画出校正装置的对数频率特性图（波德图）。（16分）

2、指出该系统的校正方式；并指出该校正装置相位特性。（4分）

3、说明该校正装置对原系统的稳态性能、稳定性、快速性、抗干扰能力方面可能带来的影响。（4分）

# 六、（22分）

某非线性控制系统的结构图及非线性部分的负倒特性如图5（a）、（b）所示。

1、试绘制该系统线性部分的的幅相频率特性曲线（即奈氏图，要求有详细的绘制步骤）。 （16分）

2、应用描述函数法，分析系统稳定性。 （6分）

图5（a）                            图5（b）

（提示：请将图5（b）在答题纸上绘出，并将奈氏图绘制在同一图上）

# 八、（16分）

已知采样系统的结构图如图6所示，图中T＝1秒。

图 6

# 1、求系统的开环脉冲传递函数。（8分）

2、若系统输入为时，系统的稳态误差为=0.632，求此时的取值。（8分）

（提示：；）